č. j.:		MasZšMš/750-754/2019

Vyřizuje:	Mgr. Miroslav Rosík

Telefon:	596 013 631

E-mail:		masarykova.skola@zs-bohumin.cz

Datum:	21.08.2019

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás tímto v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumín č. 2018-10 a zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na provedení zakázky.

„Masarykova ZŠ – technologie pro ŠJ“

Zadavatel

Název: Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná,

příspěvková organizace

Adresa: Seifertova 601, 735 81 Bohumín

IČ: 61988677

Zastoupena: Mgr. Miroslavem Rosíkem – ředitelem školy

e-mail: masarykova.skola@zs-bohumin.cz

1. Předmět a rozsah nabídky

Předmětem nabídky je uzavření kupní smlouvy na dodávku a montáž technologického zařízení – granulové myčky provozního /černého/ nádobí pro školní kuchyni Masarykovy ZŠ a MŠ Bohumín, a to za podmínek kupní smlouvy, která tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu.

Obsahem nabídky je granulová myčka a příslušenství:

- 1x granulová myčka provozního /černého/ nádobí

- 1x standardní vyjímatelný mycí koš kruhového tvaru

- 1x škrabka

- 1x sběrač granulí 8l

- 1x balení originálních granulí 10l

- 1x roční servisní sada

- 1x dvouletá servisní sada

- 1x nástavec do standardního mycího koše pro mytí mís, misek a hrnců s držákem

drobného kuchyňského náčiní jako jsou např. naběračky

- 1x nástavec do standardního mycího koše pro mytí táců, poklic, plechů a vík

/kapacita min. 6 ks plechů 600x400 mm, nebo 8 vík GN 1/1/

- 1x nástavec do standardního mycího koše pro mytí pánví, kastrolů a misek

- 1x nástavec do standardního mycího koše pro mytí velkých hrnců

/kapacita min. 1 hrnec o průměru 400 mm, nebo 2 hrnce o průměru 200 mm/

- 2x flexibilní držák příslušenství tvořený ze dvou kovových háčků pro uchycení do

myčky a gumy

Popis a funkční parametry:

- Rozměr: š/h/v: 1025x887x2034 [mm]

- Hmotnost: 381 kg při naplněné myčce

- Objem nádrže s mycí vodou: 108 l

- Množství granulí: 8l

- Teplota mycí vody: 65 ºC

- Teplota oplachovací vody: 85ºC

- Objem oplachovací vody: 4 – 6 l

- Mycí programy s/bez granulí: 2/2 min, 2min 30s/3 min, 4min 30s/5 min

- Objem naplnění: 220 l Ø 700 x V: 570 (mm)

- Kapacita: 6 GN 1/1, hloubka 65 mm nebo 3 GN 200 mm a 3 GN 1/1 65 mm nebo ekvivalentní náplň v jiných položkách

- Maximální kapacita/h: 180 GN 1/1

- Normální kapacita/h: 144 GN 1/1

- Napětí: 3ph/400 V/50 Hz

- Pojistka: 25 A (pro studenou vodu 32 A)

- Maximální výkon: 11,5 kW (pro studenou vodu 16,5 kW)

- Motor mycího čerpadla: 2,2 kW

- Motor oplachovacího čerpadla: 0,11 kW

- Topná tělesa mytí/oplachování: 9 kW/9 kW (pro studenou vodu 14 kW/14 kW)

- Třída zapouzdření: IP 55

- Připojení horké vody: ½” (DN 15), 55-65 °C, 3-10 °dH

- Připojení studené vody: ½” (DN 15), 3-10 °dH

- Tlak/průtok vody: 1–6 bar /15 l/min.

- Čistící a oplachovací prostředek: Signály 230 V AC v samostatné svorkové skříni

- Kapacita ventilace: 150 m3 /hod pro myčku s redukcí páry

- Plně nerezová konstrukce – ušlechtilá nerez ocel aisi304

- Odtok: potrubí Ø 32 mm

- Vypouštění: kapacita 50 l/min.

- Myčka bude vybavena jednotkou pro redukci páry po ukončení mycího cyklu

- Mycí ramena s tryskami na granule umístěné po obou stranách mycí komory

- Nakládací výška otvoru do myčky minimálně 630 mm

- Dávkovače mycí a oplachové chemie se sondou kontrolující hladinu chemie

- Vertikálně dělené dveře, otevírané nahoru a dopředu se spodní částí dveří tvořící integrovaný stolek

- Přehledný displej zobrazující data HACCP, teploty a servisní hlášení ve výšce očí při otevřených dveřích

- HACCP s pamětí na minimálně posledních 99 mycích cyklů

- Vestavěný systém upozorňující na nutnost výměny vody v tanku, nutnost výměny granulí a nutnost servisní prohlídky

- Záruka: minimálně 36 měsíců

Nutno dodat k této technologii technické listy v českém jazyce potvrzené výrobcem včetně potvrzení o proškolení servisních pracovníků na tyto technologie od výrobce nebo importéra do ČR!

Do nabídkové ceny budou promítnuty veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci poskytování služeb včetně dopravy, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a potřebných dokladů k přejímacímu řízení /atesty, certifikáty a prohlášení o shodě veškerých použitých materiálů/, demontáž a ekologická likvidace stávající myčky včetně příslušného protokolu                     o likvidaci. Umístění nového technologického vybavení bude určeno dle dispozic vedoucí kuchyně.

Požadavky na provedení díla:

- dílo bude splňovat veškeré předpisy, normy a technické standardy platné při provádění všech

stavebních a montážních prací

- při práci v místě realizace musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických

zařízení při stavebních pracích

- likvidaci odpadních materiálů provede uchazeč v souladu s platnými zákony, vyhláškami

a obecně závaznými předpisy, včetně úhrady za uložení odpadu na skládky

- odběrná místa vody, el. energie a jiných energií pro účely realizace díla budou zajištěny

ze stávajících rozvodů školy, místa napojení budou specifikována při zahájení prací

- zaškolení obsluhy pořizované technologie proběhne v místě plnění a za plného provozu

2. Lhůta plnění

předpokládaný termín zahájení dodávky a montáže		20.09.2019

předpokládaný termín ukončení dodávky a montáže		nejpozději do 25.10.2019

3. Zadávací podmínky

Požadované technické specifikace a další podmínky jsou stanoveny dle požadavků zadavatele v bodu 1. této výzvy. Místem plnění veřejné zakázky je školní kuchyně Masarykovy základní školy a Mateřské školy Bohumín okres Karviná, p. o. na adrese Seifertova 601, 735 81 Bohumín.

Prohlídka místa plnění není pro předmět plnění zakázky nezbytná, a proto nebude organizována, je ovšem možná po osobní dohodě s vedoucí stravovacího provozu, paní Boženou Kempnou – tel. 596 013 394.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími podmínkami, sděleními ve výzvě, upozornit na jejich případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti.

Součástí nabídky budou i požadavky uchazeče na objednatele. Na dodatečné požadavky ze strany prodávajícího nebude brán zřetel.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nabídka, která bude obsahovat varianty, nebo nebude jasně a jednoznačně stanovené nabízené plnění, nebo jeho části, bude vyloučena.

4. Obsah a forma nabídky

Předložená nabídka je zpracována v českém jazyce a musí obsahovat:

- vyplněný krycí list

- název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení

- jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního,

faxového a mailového spojení

- nabídkovou cenu bez a včetně DPH za realizaci díla v členění dle krycího listu

- lhůta vlastní realizace díla

- záruční dobu, která je pevně stanovena minimálně na 36 měsíců

- fotodokumentaci (podrobné obrázky/prospekt) nabízených technologií + podrobný technický

popis nabízené granulové myčky provozního /černého/ nádobí (zařízení i veškeré

příslušenství musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh

a do provozu dle právních předpisů)

- prohlášení o shodě nabízeného předmětu VZ (CE značka- CE Conformity Declaration)

- splnění kvalifikačních předpokladů v podobě fotokopie živnostenského listu, výpisu

z obchodního rejstříku, seznamu tří referenčních akcí obdobného charakteru za posledních pět

let s nákladem minimálně 700 tis. Kč bez DPH

- jednostranně potvrzený návrh smlouvy ve dvojím vyhotovení (je součástí zadávací

dokumentace).

5. Požadavky na zpracování cenové nabídky

Nabídková cena uvedená v krycím listu a kupní smlouvě bude zpracována jako cena pevná, smluvní a konečná a to bez DPH a včetně DPH.

Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci díla včetně dokladů k přejímacímu řízení.

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

Maximální přípustná nabídková cena je 720.000,- Kč bez DPH.

6. Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídku je možno zaslat písemně na adresu Masarykova ZŠ a MŠ, Seifertova 601, 735 81, Bohumín nebo předat osobně v budově ZŠ – sekretariát školy. Lhůta pro podání nabídky je do 17.09.2019 do 10°° hodin. Nabídka musí být v uzavřené obálce, která bude nepoškozena                    a neporušena a opatřena na uzavření razítky uchazečů a označena nápisem: „Soutěžní nabídka – Masarykova ZŠ – technologie pro ŠJ“ včetně nápisu „Neotvírat“.

Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou takto označeny, nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout.

Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty.

7. Hodnocení

Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle jediného kriteria a tím je nabídková cena. Způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí zadavatele.

Vybraní uchazeči, jejichž nabídky se umístí na prvém až třetím místě, budou svými nabídkami vázáni do doby uzavření smlouvy o dílo.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo, vyjma ceny a termínu splnění dodávky, které budou závazné podle nabídky.

8. Jiné podmínky

Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.

Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně.  Dále si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na část předmětu plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

Mgr. Miroslav Rosík  v. r.

Mgr. Miroslav Rosík

ředitel školy